Demostración Interferométrica y Simulación Numérica de la Fase de Berry.

Ricardo Téllez Limón(1), Carlos I. Robledo Sánchez(2).

(1) Dpto. de Óptica, CICESE. rtellez@cicese.mx

(2) FCFM, BUAP. crobledo@fcfm.buap.mx

La extensión del teorema adiabático de la mecánica cuántica, propuesto por M. Berry, muestra que si la función de onda de un sistema cuántico es ciclado alrededor de un circuito cerrado, éste sistema, además de la fase dinámica, adquirirá un factor de fase adicional. Éste factor de fase adicional puede ser medido  mediante la interferencia de un haz de luz (cuyos estados de polarización son ciclados alrededor de un circuito cerrado sobre la esfera de Poincaré) y otro haz que no ha sufrido cambio alguno. La diferencia de fase relativa entre los haces es igual a la mitad del ángulo sólido subtendido por el circuito cerrado sobre la esfera de Poincaré y el centro de la misma.

En este trabajo se muestra un arreglo interferométrico que permite observar, mediante una simulación numérica por computadora y experimentalmente en el laboratorio, la diferencia de fase adquirida por los dos haces de luz al variar el área del circuito que describen sobre la esfera. La diferencia de fase encontrada, es igual a 4ρ, donde ρ es el ángulo de rotación una placa retardadora de media onda insertada en el interferómetro.

*Borrar los siguientes comentarios al enviar el documento.

Sólo hay que llenar el formato anterior con los correspondientes al proyecto presentado.

El formato es el siguiente:

Título del trabajo: Centrado, Times New Roman, Negrita, 14 pts.

Autores: Centrado, Times New Roman, Cursiva, 12 pts.

Afiliación y contacto: Centrado, Times New Roman, Cursiva, 11 pts.

Resumen: No más de 450 palabras. Dejar sangrías a la derecha e izquierda del documento, de 2 cm. Times New Roman, 11 pts.